| ГСМ | Голубенков С.С. |  | 31.05.21 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЭРА | Богданов А. А. |  | 31.05.21 |
| Подразд. | Фамилия | Подпись | Дата |
| СОГЛАСОВАНО |

Содержание

1 Основные данные	4

1.1 Общие сведения	4

1.2 Условия постройки и сдачи	4

1.3 Основные характеристики	5

1.4 Остойчивость. Непотопляемость. Надводный борт	5

1.5 Комплектация и размещение экипажа	6

1.6 Общее расположение судна (RDB 66.68М-020-001)	6

1.7 Противопожарная защита	7

1.8 Надежность и ремонтопригодность	7

1.9 Безопасность труда	7

2 Корпус	9

2.1 Общая часть (RDB 66.68М-021-001, RDB 66.68М-021-002)	9

2.2 Конструкция борта (RDB 66.68М-021-003, RDB 66.68М-021-004)	9

2.3 Конструкция днища (RDB 66.68М-021-003, RDB 66.68М-021-004)	10

2.4 Конструкция палубы (RDB 66.68М-021-003, RDB 66.68М-021-004)	10

2.5 Конструкция продольных и поперечных переборок (RDB 66.68М-021-005)	10

2.6 Фермы и пиллерсы (RDB 66.68М-021-003, RDB 66.68М-021-004)	11

2.7 Комингс грузовой зоны (RDB 66.68М-021-010)	11

2.8 Фальшборт (RDB 66.68М-022-011)	11

2.9 Привальный брус (RDB 66.68М-022-009)	11

2.10 Защита корпуса от коррозии и окраска	11

3 Судовые устройства и оборудование	12

3.1 Якорное устройство (RDB 66.68М-022-008)	12

3.2 Швартовное и буксирное устройство (RDB 66.68М-022-007)	12

3.3 Спасательные средства	13

3.4 Мачтовое устройство и сигнальные средства (RDB 66.68М-022-003, RDB 66.68М-022-002)	13

3.5 Леерное ограждение (RDB 66.68М-022-010)	13

3.6 Люки, горловины, трапы (RDB 66.68М-022-005)	13

4 Общесудовые системы	14

4.1 Общие сведения по системам	14

4.2 Система вентиляции (RDB 66.68М-025-002, RDB 66.68М-025-001)	14

4.3 Система воздушных и измерительных труб (RDB 66.68М-025-003)	14

4.4 Система балластно-осушительная (RDB 66.68М-025-004)	15

4.5 Система водотушения и пенотушения (RDB 66.68М-025-004)	15

5 Электрооборудование	17

5.1 Основные параметры электрической установки	17

5.2 Источники электроэнергии	17

5.3 Канализация кабелей	18

5.4 Защитные заземления	19

5.5 Распределение электроэнергии	19

5.6 Устройства распределительные	20

5.7 Электрооборудование механизмов, устройств и систем	21

5.8 Освещение основное (RDB 66.68М-026-011Э4)	22

5.9 Освещение дежурное (RDB 66.68М-026-012Э4)	22

5.10   Фонари сигнально-отличительные (RDB 66.68М-026-013Э0)	23

5.11   Общесудовая АПС (RDB 66.68М-026-014Э4)	23

5.12   Молниезащита	24

# 1 Основные данные

## Общие сведения

1.1.1 Назначение баржи – минерально-строительных грузов с погрузкой и разгрузкой кранами грузоподъемностью до 16 т с грейферами, тарно-тучных грузов, в том числе опасных грузов в заводской таре или контейнерах.

1.1.2 Район эксплуатации – бассейны в соответствии с классом РРР.

1.1.3 Условия эксплуатации – расчётная температура наружного воздуха +40о С до -10 о С, температура воды от +25о С до 0оС соответственно.

1.1.4 Архитектурно-конструктивный тип – несамоходная баржа-площадка с полубаком. Корпус баржи в средней части прямобортный, со скуловым радиусом. Корма баржи транцевая, транцевая с устройством для толкания на внутренних водных путях (далее ВВП) и носовым буксирным устройством для буксировки в морских районах.

1.1.5 Класс судна – «    М-СП 3,5 (лед 30)»

В основу разработки техно-рабочего проекта положены условия технического задания, Приложение №1 к договору №Р7317, утвержденного ООО «Самусьский ССРЗ»

Технический проект выполнен на основании требований:

- Правила классификации и постройки судов РРР. Том 1 ,2, 3, 4, изд.  2019 г.;

- Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта. Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 620.

## Условия постройки и сдачи

1.2.1 Баржа-площадка строится в соответствии с проектной документацией              RDB 66.68М, под наблюдением РРР.

1.2.2 Подготовка и проведение приемо-сдаточных испытаний баржи производятся в соответствии с действующим в отрасли положением о порядке проведения приемо-сдаточных испытаний судов гражданского назначения по «Программе испытаний» RDB 66.68М-020-010.

1.2.3 При поставке баржа-площадка снабжается эксплуатационной документацией по перечню, согласованному с заказчиком, а также всеми документами, дающими право на ее эксплуатацию, выдаваемыми РРР, и сертификатами по оборудованию, поставляемому заводом в соответствии с настоящей спецификацией.

После завершения строительства необходимо выполнение опыта взвешивания головной баржи-площадки, после чего будет определена необходимость корректировки информации об остойчивости.

## Основные характеристики

Главные размерения и основные характеристики

| Длина наибольшая Lнб, м ………………………………..……..………. | 92,23 |
| --- | --- |
| Длина по ЛГВЛ L, м ……………………………...……..……..………. | 90,21 |
| Ширина В, м ………………………………………………………..…… | 14,50 |
| Высота борта Н, м ………………………………………………….…… | 4,50 |
| Осадка по ЛГВЛ Т, м …...........……………………………………......... | 2,68 |
| Надводный борт от палубной линии, м…………………………........... | 1,814 |
| Высота бака, м.……………….………………………….…….…......... | 1,50 |
| Погибь бимсов, м.……………………….…………….…..…….…......... | 0,00 |
| Высота комингса грузовой палубы, м.…………………….…………… | 1,20 |
| Коэффициент общей полноты δ……….……………..….……..…......... | 0,950 |
| Коэффициент полноты мидель-шпангоута β………..….……...…........ | 0,999 |
| Коэффициент полноты площади ватерлинии α……..….……...…........ | 0,994 |
| Грузоподъемность (при перевозке навалочного груза), т…………... | 2500 |
| Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ м, т…………………………..... | 3200 |
| Размеры грузовой палубы, м………………………………………… | 12,3х73,90 |
| Суммарный объем балластных отсеков, м3……………………….. | 1864 |

## Остойчивость. Непотопляемость. Надводный борт

1.4.1 Остойчивость (RDB 66.68М-020-004)

В соответствии с выполненным расчетом RDB 66.68М-020-004, остойчивость несамоходной баржи-площадки удовлетворяет требованиям  части II, ПКПС, РРР изд.2019г., предъявляемых к остойчивости грузовых судов класса «    М-СП 3,5 (лед 30)», при ее грузоподъемности 2500т.

Для приемлемого при эксплуатации без груза дифферента и требуемой осадки носом (1,7м) выполнена удиффирентовка баржи-площадки с помощью балластных отсеков №1, 2, 4 (заполнение 100%) и 5 (заполнение 70%).

После постройки баржи с целью уточнения положения центра тяжести по длине и водоизмещения баржи порожнем необходимо произвести опыт взвешивания и при необходимости откорректировать расчеты остойчивости и непотопляемости и информацию об остойчивости.

1.4.2 Непотопляемость (RDB 66.68М-020-005)

В соответствии с выполненным расчетом RDB 66.68М-020-005, непотопляемость несамоходной баржи-площадки удовлетворяет требованиям части II, ПКПС, РРР изд.2019г., предъявляемых к непотопляемости грузовых судов класса «   М-СП 3,5 (лед 30). Расчет аварийной посадки и остойчивости выполнен при затоплении двух смежных отсеков в соответствии с требованиями ПКПС для судов, перевозящих опасные грузы.

1.4.3 Надводный борт  (RDB 66.68-М020-007)

В соответствии с выполненным расчетом RDB66.68М-020-011, в соответствии с требованиями раздела 5, части II, ПКПС, РРР изд.2019г., минимальный надводный борт составляет 1252 мм. На барже-площадке избыточный надводный борт – 1812 мм.

## Комплектация и размещение экипажа

Экипаж на барже-площадке не предусматривается.

## Общее расположение судна (RDB 66.68М-020-001)

Баржа-площадка имеет упрощённые обводы, с полубаком без юта. Корпус баржи в средней части прямобортный, со скуловым радиусом. Корма баржи - транцевая, с транцевая с устройством для толкания на внутренних водных путях (далее ВВП) и носовым буксирным устройством для буксировки в морских районах.

В кормовой оконечности предусмотрены 2 стабилизатора для обеспечения устойчивости на курсе.

В районе 19-159 шп. расположена грузовая палуба, ограниченная грузовым комингсом высотой 1,23 м.

Корпус баржи-площадки разделен шестью поперечными переборками установленными на 19, 49, 79, 105, 129 и 158 шп. Продольные переборки устанавливаются в ДП от носовой оконечности до кормового транца и на расстоянии 5,0м от ДП ЛБ и Пр.Б от переборки форпика до кормового транца. В кормовой оконечности продольные переборки 5,0м от ДП на ЛБ и Пр.Б - проницаемые.

На палубе баржи-площадки предусмотрены следующие судовые устройства:

- в носовой оконечности (на палубе бака) – два буксирных кнехта по ЛБ и Пр.Б с буксирными клюзами, якорно-швартовный брашпиль, откидной гак, натяжной барабан БН-400, носовой упор с замком УДР-100К, буксирный гак, вьюшки для хранения швартовных канатов, навес над якорным устройством, мачта в ДП для несения сигнальных огней и фигур, бортовые огни по ЛБ и Пр.Б. на носовых упорах.

- в средней части – предусмотрены восемь швартовных кнехтов, по четыре кнехта ЛБ и Пр.Б.

- в кормовой оконечности – буксирные кнехты и клюзы по ЛБ и Пр.Б, буксирный кнехт и клюз в ДП, откидной гак (по ЛБ), натяжной барабан БН-400 (по ЛБ), стойка для несения сигнальных огней, сцепное у-во для замка УДР-100К.

## Противопожарная защита

Пожарная безопасность баржи обеспечивается конструктивными элементами противопожарной защиты.

## Надежность и ремонтопригодность

### 1.8.1 Надежность

В основу мероприятий по обеспечению надежности положены следующие направления:

- применение оборудования, устройств и приборов, серийно поставляемых промышленностью и хорошо зарекомендовавших себя в эксплуатации;

- применение износоустойчивых и прочных материалов, материалов несгораемых или трудно поддающихся горению, долговечных материалов и покрытий;

- применение надежных и апробированных решений и конструкций;

- резервирование основных систем и механизмов, обеспечивающих надежность судна в целом.

Установленное оборудование должны соответствовать требованиям технических условий, утверждённых в установленном порядке. Материалы, применяемые при постройке, должны соответствовать чертежам, согласованным с РРР.

1.8.2 Ремонтопригодность

Для обеспечения ремонта оборудования и устройств, установленных на судне, предусматривается:

- размещение оборудования в соответствующих местах, обеспечивающих нормальные подходы, обслуживание и доступ при техническом обслуживании и ремонте.

## Безопасность труда

Общее расположение баржи-площадки, расположение оборудования отвечают требованиям техники безопасности.

Общие требования судовой техники безопасности, предусмотренные проектом:

- взаимное расположение и конструкция всего оборудования обеспечивают безопасность и удобство их обслуживания;

- ко всем устройствам и оборудованию обеспечен безопасный и удобный доступ;

- люковые крышки имеют устройства, облегчающие открытие и фиксирование их в открытом положении;

- судовые помещения обеспечены надежной вентиляцией в соответствии с действующими нормативами;

- леерное ограждение выполняется в соответствии с ОСТ5.2124-81;

- все электрооборудование надежно заземляется;

- на всех лазах, люках, горловинах, а также на рукоятках и рычагах, открытие и включение которых представляют опасность для обслуживающего персонала, имеются предупреждающие надписи и указания.

# Корпус

Общая часть (RDB 66.68М-021-001, RDB 66.68М-021-002)

2.1.1 Для элементов набора корпуса, наружной обшивки, настила палубы, листов переборок предусматривается применение судостроительной стали с RеН =235 МПа.

Марки РС В – для всех элементов кроме ледового пояса;

Марки РС D – для ледового пояса.

Толщины обшивки и профили набора выбраны согласно «Расчёт элементов набора по Правилам РРР» (RDB 66.68М-021-001) и «Расчёт общей прочности» (RDB 66.68М-021-002).

2.1.2 Система набора: днище и палуба грузовая зона продольная, в остальных районах поперечная.

Шпация судна в носовой оконечности до 36шп. -  400мм, на остальной длине судна 550мм.

Количество водонепроницаемых поперечных переборок - 6шт., расположены на 19, 49, 79, 105, 129 и 158 шп.

Предусмотрены три продольные переборки – в ДП и 5,0м от ДП на ЛБ и Пр.Б. Переборки в районе грузовой палубы – непроницаемые. В форпике и ахтерпике только переборка в ДП непроницаемая.

Между продольными переборками 5м от ДП и наружными бортами, в районе грузовой зоны, предусмотрены балластные отсеки.

На расстоянии 2,5м от ДП на ЛБ и Пр.Б предусмотрена установка раскосной фермы.

Поперечные раскосные фермы устанавливаются на 37, 64, 96, 114 и 144 шп.

Грузовая зона выгорожена комингсом высотой 1,2м.

Конструкция борта (RDB 66.68М-021-003, RDB 66.68М-021-004)

2.2.1 Толщина обшивки ледового пояса в носовой оконечности – 12 мм, на остальной длине судна – 8 мм. Обшивка борта и кормового транца выше ледового пояса – 8мм.

2.2.2 Рамные бортовые шпангоуты и бортовой стрингер выполнены из сварного таврового профиля (9х215/10х80 для -3-19 шп., (8х300/10х80 для 19-158 шп., (8х240/10х50 для 158-72 шп Холостой шпангоут по всей длине выполнен из полособульба №9/10/12                      ГОСТ 21937-76 для -4 – 19 шп. и полособульба №12 ГОСТ 21937-76 для -4 – 172 шп.   Рамные шпангоуты в средней части установлены через три шпации, в оконечностях через две шпации.

Конструкция днища (RDB 66.68М-021-003, RDB 66.68М-021-004)

2.3.1 Толщина обшивки днища в районе -5-48шп.  – 10 мм, на остальной длине судна – 8 мм.

2.3.2 На днище в средней части 37-169шп. установлены продольные ребра жесткости, выполненные из полособульба №14а на расстоянии 0,50м друг от друга. На расстоянии 2,5м от ДП по Пр.Б и ЛБ по всей длине и 5,0м от ДП в оконечностях установлены кильсоны из сварного таврового профиля (9х335/10х130  для -5-19 шп., (9х450/10х100 для 19-36 шп. и (8х450/10х100 для 36-158шп. и (6х305/8х90 для 158-172 шп.

Рамные флоры выполнены так же из сварного таврового профиля (9х335/10х130  для -5-19 шп., (9х450/10х100 для 19-36 шп. и (8х450/10х100 для 37-158шп. и (6х305/8х90 для 158-172 шп.

В носовой и кормовой оконечностях рамные флоры установлены на каждом шпангоуте, в средней части через три шпации.

Конструкция палубы (RDB 66.68М-021-003, RDB 66.68М-021-004)

### Толщина настила палубы в районе грузовой зоны 19-169шп. – 12 мм, настил палубы бака  - 8мм, настил палубы в кормовой– 8мм.

### В грузовой зоне в плоскости кильсонов (2,5м от ДП по Пр.Б и ЛБ по всей длине и 5,0м от ДП в оконечностях) установлены карлингсы из сварного таврового профиля (6х320/8х90  для -5-19шп., (9х400/10х100 для 19-158 шп. и (6х230/8х45 для 158-172 шп.

### Рамные бимсы  выполнены из того же профиля, установлены через три шпации в грузовой зоне, через шпацию в оконечностях.  Продольные ребра жесткости в районе грузовой зоны выполнены из полособульба №14б в районе 37-158 шп, и полособульб №10 в р-не 157-172 шп., установлены на расстоянии 0,50 м друг от друга.

Конструкция продольных и поперечных переборок (RDB 66.68М-021-005)

### Толщина поперечных и продольных переборок – 6мм для нижнего и среднего пояса, 9мм – для верхнего пояса.

### По всей длине рамные стойки и шельф продольных и поперечных переборок выполнены из сварного таврового профиля (6х225/8х65 для -5 – 19 шп. и 158-172 шп и 6х190/8х70 для 19 шп и 6х250/8х10 для всех поперечных переборок. Холостые стойки выполнены из полособульба №10 и 9. Рамные стойки устанавливаются в плоскости рамных связей, холостые в плоскости холостых.

Фермы и пиллерсы (RDB 66.68М-021-003, RDB 66.68М-021-004)

В грузовой зоне и кормовой оконечности 19-183шп. на расстоянии 2,5 м от ДП по Пр.Б и ЛБ и на 37, 64, 96, 114 и 144 шп. устанавливаются раскосые фермы из пиллерсов из трубы диаметром 102 мм толщиной 8мм и уголков 75х75х8.

Комингс грузовой зоны (RDB 66.68М-021-010)

В грузовой зоне на расстоянии от ДП 6,12м по Пр.Б и ЛБ, и на 169шп., установлен комингс грузовой зоны высотой 1,2м, толщиной -12мм, подкрепленный продольными РЖ из полособульба №10 и бракетами толщиной 8мм установленных в плоскости рамных бимсов.

Фальшборт (RDB 66.68М-022-011)

В носовой части на палубе бака устанавливается фальшборт, высотой 1100мм, толщиной 5мм, подкрепленный РЖ из полособульа №6 и стоек толщиной 5мм установленных в плоскости рамных бимсов.

Привальный брус (RDB 66.68М-022-009)

По бортам корпуса и носовому транцу, на уровне главной палубы и бортового стрингера предусматривается двухрядный привальный брус стальной, трапецеидального профиля 10х110/200х108.

Защита корпуса от коррозии и окраска

Окраска наружной части корпуса, внутренних помещений, устройств и труб выполняться в соответствии с ОСТ 5Р.9258-95.

Грунтовку и окраску корпуса, установку протекторной защиты (при необходимости) выполняет специализированная фирма, в соответствии с собственной технологией материалами, имеющими сертификаты РРР.

# Судовые устройства и оборудование

## Якорное устройство (RDB 66.68М-022-008)

### Баржа-площадка снабжается двумя якорями Холла К1500 ГОСТ 761-74 массой 1750 кг каждый, расположенными в носовой оконечности. Баржа-площадка снабжается двумя якорными цепями 36-2/2а-1 по ГОСТ 228-79, длинной 175м каждая.

### В качестве якорного механизма установлен якорно-швартовный брашпиль GMB-36ND, тяговым усилием на звездочке 29,29кН.

### Для закрепления цепи при стоянке баржи-площадки на якоре используется тормоз механизма брашпиля, для удержания поднятого якоря используются стопора GM-36R/L.

### В форпике, в районе установки брашпиля, предусмотрены цепные ящики выполненные согласно РД5.1015-80. Коренная смычка якорной цепи крепится к корпусу судна с помощью устройства отдачи якорной цепи GM-L-36.

## Швартовное и буксирное устройство (RDB 66.68М-022-007)

3.2.1 На барже-площадке предусматриваются восемь двухтумбовых швартовных кнехтов (по четыре на каждом борту)  типа - I Б-219 ГОСТ 11265-73, пять двухтумбовых буксирных кнехтов (два в носовой и три в кормовой оконечностях)  типа - II Д-560 ГОСТ 11265-73.

На барже-площадке предусматривается пять клюзов 1-500х320 ГОСТ 25056-81, три в кормовой оконечности и три в носовой.

3.2.2 Баржа-площадка снабжается тремя швартовыми канатами ПА Пл8 40,0(125) мм 966 ктекс А                   ГОСТ 30055-93 длиной   110 м, 75 м и 35м.

Швартовные тросы хранятся на вьюшках  II 320х650 ОСТ 5Р.2109-74- 2шт., уставленных в носовой оконечности 17-18шп. по Пр.Б и ЛБ и  вьюшке II 450х450 ОСТ 5Р.2109-74 – 1шт., установленная на 169-171шп. по Пр.Б в кормовой оконечности.

3.2.3 Согласно требованиям Заказчика установлено дополнительное буксирное снабжение состоящие из:

-	носового буксирного гака для транспортировки в Казачинском пороге;

-	кормовых сцепных балок под замки УДР-100К;

-	носовых упоров, оборудованных замками УДР-100К, для учаливания в кильватерный состав;

-	натяжных барабанов БН-400 два в носу (по одному на борт) и один по ЛБ в корме и откидного гака (количество и расположение аналогично натяжным лебедкам) для учаливания в пыжевой состав.

Предусмотрена возможность учаливания барж в пыжевой и кильватерный состав между собой, а также с баржами проектов Р29, Р29А и Р29Б

Спасательные средства

Баржа эксплуатируется без экипажа и не предназначена для нахождения людей, спасательные средства не предусматриваются.

Мачтовое устройство и сигнальные средства (RDB 66.68М-022-003, RDB 66.68М-022-002)

### Для несения сигнальных фонарей и фигур, в носовой оконечности устанавливается заваливающаяся мачта и стойки для бортовых огней, в кормовой оконечности две стойки.

Носовая мачта заваливается по диагонали на Пр.Б, в заваленном состоянии проходу не мешает так как установлена на навесе над брашпилем.

3.4.2 На барже-площадке предусмотрены следующие сигнальные средства:

- топовый белый – 1шт.;

- бортовой зеленый – 1 шт.;

- бортовой красный – 1шт.;

- кормовой – 1шт;

- круговой белый – 2шт.;

- круговой красный (опасные грузы) – 1 шт.;

- круговой белый подвесной –1 шт.;

- круговой красный подвесной-3 шт.;

-  черный шар – 3 шт.;

-  красный конус – 1 шт.

## Леерное ограждение (RDB 66.68М-022-010)

В кормовой оконечности по бортам в районе 168-173шп. и по кормовому транцу устанавливается трехрядное леерное ограждение высотой 1100мм. В районе грузовой зоны предусмотрен шкафутный брус из полосы 4х100. Шкафутный брус выполнен разрезным, для стока воды.

Люки, горловины, трапы (RDB 66.68М-022-005)

Для обеспечения доступа в балластные отсеки предусмотрены по две горловины в каждый танк типа В 600х400х12 ГОСТ 2021-90 и вертикальные трапы 2-п-400 ГОСТ 26314-98.

Для доступа в отсеки под грузовой палубой предусмотрены по одной потайной горловине типа Д 600х400 х12 ГОСТ 2021-90 и вертикальные трапы 2-п-400 ГОСТ 26314-98.

Для доступа в форпик ЛБ и Пр.Б и ахтерпик ЛБ и Пр.Б предусматриваются водонепроницаемые крышки II Fш Ст 800х800х110/8-4-156,8/117,6 ГОСТ 25309-94 и вертикальные трапы 2-п-400 ГОСТ 26314-98.

Для доступа на палубу бака по ЛБ и Пр.Б предусмотрены наклонные трапы 1-р-55º-600 ГОСТ 26314-98.

# Общесудовые системы

## Общие сведения по системам

На барже-площадке оборудуются следующие судовые системы:

- Вентиляции;

- Воздушных и измерительных труб;

- Водотушения и пенотушения;

- Балластно-осушительная.

Материалы, толщины стенок, арматура систем соответствуют требованиям Правил РРР.

Трубопроводы надежно закрепляются подвесками. Для защиты от коррозии трубопроводы имеют антикоррозионное покрытие. Арматура и палубные втулки на палубе снабжаются отличительными планками с соответствующими надписями. В местах проходов трубопроводов через водогазонепроницаемые переборки и палубы устанавливаются переборочные стаканы и вварыши.

Изготовленные трубопроводы в цехе подвергаются гидравлическому испытанию на прочность, а после монтажа на судне системы испытываются на плотность.

После сборки и испытания трубопроводы окрашиваются в соответствии с ОСТ5Р.9258-95. Отличительные знаки и их окраска выполняются согласно ГОСТ 5648-90.

## Система вентиляции (RDB 66.68М-025-002, RDB 66.68М-025-001)

В форпике ЛБ и Пр.Б и ахтерпике ЛБ и Пр.Б предусмотрена естественная вентиляция. Для притока воздуха предусмотрены грибовидные головки Ду150, по одной на каждый отсек, а для вытяжки дефлекторные головки Ду150, по одной на каждый отсек. Высота комингсов вентиляционных труб 760мм.

## Система воздушных и измерительных труб (RDB 66.68М-025-003)

### Сухие и балластные отсеки оборудуются измерительными трубами. Каждая измерительная труба DN65 выводится на палубу и заканчивается палубной втулкой, нижний конец каждой трубы оборудуется заглушкой.

### Измерительная труба устанавливается вертикально и закреплена подвесками с хвостовиками. Нижний конец измерительной трубы со срезом оборудован приварной заглушкой, верхний вваривается в палубную втулку. Измерительная труба предназначена также и для осушения.

### Замеры уровня жидкости в сухих и балластных отсеках производятся складным футштоком.

### Балластные танки и сухие отсеки оборудуются воздушными трубами: DN80 – балластные танки, DN150 – сухие отсеки. Каждая воздушная труба оборудуется воздушной головкой с поплавковым клапаном и предохранительной сеткой. Высота воздушных труб над палубой - 600 мм.

### Трубопроводы системы воздушных и измерительных труб выполнены из стальных бесшовных труб ГОСТ 8732-78.

## Система балластно-осушительная (RDB 66.68М-025-004)

### Для осушения любого сухого отсека используются переносные водоструйные осушительные эжекторы ВЭж-25 производительностью 25 м3/ч при давлении 0,7МПа. Система оборудуется двумя переносными водоструйными эжекторами ВЭж-25. Подача рабочей воды к эжекторам осуществляется от водопожарной системы буксира.

### При помощи ввертного колена DN65 всасывающий патрубок эжектора присоединяется на каждую осушительную трубу. Вода отводится через гибкий рукав DN80 и переходной патрубок за борт. Рабочая вода с помощью гибкого рукава DN50 подводится к эжектору от буксира. При необходимости осушения отсеков более 10 м от буксира, соединяются два и более рукавов.

### На барже-площадке предусматривается система заполнения балластных танков водой. Заполнение производится от трубопровода системы водотушения буксира с помощью гибкого рукава через специальный патрубок, оборудованный муфтовой головкой DN50 и головкой-заглушкой.

### Для осушения балластных танков используются переносные водоструйные осушительные эжекторы ВЭж-25 производительностью 25 м3/ч.

### Трубопроводы балластно-осушительной системы выполнены из стальных бесшовных труб ГОСТ 8732-78.

## Система водотушения и пенотушения (RDB 66.68М-025-004)

4.5.1 На палубе баржи оборудуются трубопроводы водотушения и пенотушения, предназначенные для обеспечения защиты судна от возможных возгораний. Подача воды и пены в систему предусматривается от противопожарных систем буксира-толкача.

4.5.2 Кроме этого система водотушения применяется для:

- обмыва якорных цепей и палубы;

- подачи воды к осушительным эжекторам.

4.5.3 Система обслуживается пожарными электронасосами толкача-буксира через патрубок международного образа DN65, расположенного в кормовой части баржи.

4.5.4 Пожарные рожки системы водо- и пенотушения располагаются на судне из расчета подачи не менее двух струй воды к любому возможному очагу пожара. Пожарные рожки, шланги и стволы соединяются при помощи соединительных головок. Диаметр пожарных кранов и рукавов 50 мм, длина пожарных рукавов 20 м.

Система снабжается сливными пробками в нижних частях трубопроводов.

4.5.5 Трубопроводы системы водотушения и пенотушения выполнены из стальных бесшовных труб ГОСТ 8732-78, арматура латунная и стальная.

# 5 Электрооборудование

ВНИМАНИЕ

При погрузке жидкостей с температурой вспышки паров ≤ 23°С класса опасности 6.1 или 8 в щите приема и распределения электроэнергии 220В (ЩПР) необходимо демонтировать перемычку фидера питания освещения грузовой зоны.

## Основные параметры электрической установки

5.1.1 Основным родом тока на судне принят переменный трёхфазный ток напряжением (220В, частотой 50Гц.

5.1.2 Распределение электроэнергии по судну предусмотрено:

- по трехфазной трехпроводной сети (220В трёхфазного переменного тока для силовых потребителей;

- по двухфазной двухпроводной сети (220В двухфазного переменного тока для питания сети основного освещения, прожекторов и других общесудовых потребителей;

- по двухпроводной сети =24В постоянного тока для питания сети дежурного освещения, сигнально-отличительных фонарей и сетей контроля и сигнализации.

## Источники электроэнергии

5.2.1 Питание электрооборудования судна предусмотрено:

- на ходу в режиме толкания – от буксира;

- на стоянке – от внешнего источника или аккумуляторных батарей;

- на ходу в режиме буксировки – от аккумуляторных батарей.

5.2.2 Питание от внешнего источника

В качестве основного источника электроэнергии предусмотрено питание от внешнего источника.

5.2.3 Аккумуляторные батареи

В качестве аварийного источника электроэнергии на судне предусмотрены аккумуляторные батареи. Расчет емкости аккумуляторных батарей приведен в документе RDB 66.68М-026-001РР.

По результатам расчета на судне установлены две аккумуляторные батареи типа 6СТ-100L, 12В, 100А.ч, обеспечивающие питание дежурного освещения, сигнальных огней и сетей сигнализации кормовых потребителей в течение 12 ч и две аккумуляторные батареи типа 6СТ-100L, 12В, 100А.ч, обеспечивающие питание аварийного освещения и сигнальных огней носовых потребителей в течение 12 ч.

Аварийные источники кормовых потребителей устанавливаются в аккумуляторном ящике, в котором предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция. Аккумуляторный ящик устанавливается на главной палубе 164 шп ЛБ (1600 мм от ДП).

Аварийные источники носовых потребителей устанавливаются в аккумуляторном ящике, в котором предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция. Аккумуляторный ящик установлен на главной палубе 8 шп ЛБ (2100 мм от ДП).

Степень защиты аккумуляторных ящиков -  IP56.

5.2.4 Выпрямительный агрегат

Для зарядки аккумуляторных батарей используется переносное зарядное устройство. Для питания переносного зарядного устройства предусматриваются две розетки штепсельные с выключателем РШМВ-Л-220-2-1-18-1-67, которые устанавливаются у аккумуляторных ящиков в носу и на корме судна.

Розетки получают питание (220В от ЩПР через автоматические выключатели QF7, QF8 с уставкой 16А.

## Канализация кабелей

5.3.1 Расчет сечений кабелей приведен в документе RDB 66.68М-026-002РР.

5.3.2 Канализация тока выполняется кабелем марки КНРЭк, КМПВЭ и другими марками, одобренными РРР.

5.3.3 Прокладка кабельных трасс осуществляется с помощью кабельных подвесок и скоб-мостов. Кабели должны быть проложены по прямым и доступным трассам. Крепление кабелей должно быть выполнено таким образом, чтобы механические усилия, возникающие в кабелях, не передавались на их вводы и присоединения. В местах, где возможно натяжение кабеля, предусмотреть компенсационную петлю. Крепления должны быть подобраны таким образом, чтобы кабели крепились прочно без повреждения их защитных оболочек. Поверхность крепления должна быть достаточно широкой и не должна иметь острых краев. Крепить к деталям крепления кабелей какие-либо посторонние предметы не допускается.

5.3.4 В местах возможных механических повреждений кабель прокладывается в трубах или закрывается кожухом.

5.3.5 Проходы кабельных трасс через водонепроницаемую палубу и переборки выполняются с помощью кабельных коробок, а одиночных кабелей с помощью сальников и трубных стояков с сальниками.

5.3.6 Кабели питания и управления между баржей и толкачом должны быть проложены по гибкой кабельной перемычке, свободно провисающей и присоединяемой к стационарной сети с помощью штепсельных разъемов

## Защитные заземления

5.4.1 Металлические корпуса электрооборудования, не находящиеся под напряжением, но с которыми возможно соприкосновение персонала в эксплуатационных условиях, электрически соединяются с корпусом судна, за исключением оборудования питаемого током малого напряжения (напряжением питания ниже 30В переменного тока и 50В постоянного).

Заземление осуществляется при помощи надежного контактного соединения, оборудования с корпусом заземляющей перемычкой из меди.

5.4.2 Сечение заземляющей перемычки для оборудования напряжением питания 220В:

- при сечении жилы питающего кабеля до 2,5 мм2 – одно проволочной 2,5мм2, много проволочной – 1,5 мм2;

- при сечении жилы питающего кабеля от 2,5 до 120 мм2 – половину сечения питающего кабеля, но не менее 4 мм2.

## Распределение электроэнергии

5.5.1 Общие сведения

Распределение электроэнергии напряжением (220В переменного тока осуществляется по фидерной системе через ЩПР.

Распределение электроэнергии напряжением 24В постоянного тока осуществляется также по фидерной системе, но через щиты ЩРК и ЩРН.

5.5.2 Распределение электроэнергии 220В (RDB 66.68М-026-005Э4)

5.5.2.1 В состав схемы входят:

- щит приема и распределения электроэнергии (ЩПР)                         -1 шт;

- вилка кабельная ВК160-4В1К, 160А                                                     -1шт;

- розетка кабельная РК160-4В1К, 160А                                                  -1шт;

- розетка штепсельная РШМВ-Л-220-2-1-18-1-67. 220В, 16А              -2шт;

- штепсель ШЭМ-Л-220-18-67. 220В, 16А                                              -2шт.

5.5.2.2 Питание судна предусмотрено от внешнего источника.

5.5.3 Распределение электроэнергии =24В (RDB 66.68М-026-006Э4)

В состав схемы электроэнергии =24В входят:

- батарея аккумуляторная 6СТ-100L, 12В, 100Ач.                                  – 4шт;

- щит распределительный =24В кормовой   ЩРК                                    - 1шт;

- щит распределительный =24В носовой   ЩРН                                       - 1шт.

## Устройства распределительные

5.6.1 Щит приема и распределения электроэнергии ЩПР (RDB 66.68М-026-007Э0).

5.6.1.1   Для распределения электроэнергии на главной палубе, 166 шп ЛБ (1600 мм от ДП), устанавливается щит приема и распределения электроэнергии (220В (ЩПР).

Конструктивно ЩПР представляет собой металлический шкаф (распределительная секция общесудовых потребителей на напряжение (220В), укомплектованный контрольно-измерительной, светосигнальной, защитной и коммутационной аппаратурой.

Степень защиты щита -  IP56.

5.6.1.2 Схема щита приема и распределения электроэнергии предусматривает:

- получение питания от береговой сети;

- распределение сети (220В;

5.6.1.3 Непосредственно от шин (220В получают питание:

- щит управления брашпиля;

- освещение основное кормовой части судна;

- освещение основное носовой части судна;

- прожекторы;

- розетка зарядного устройства, корма;

- розетка зарядного устройства, нос;

- резерв.

5.6.1.4 На лицевой панели щита установлена следующая аппаратура:

- прибор контроля сопротивления изоляции сети 220В типа ААL-2 - 1 шт;

- сигнальная лампа о наличии питания                                                  - 1 шт;

5.6.1.5 Защита отходящих фидеров выполнена автоматическими выключателями серии iC60N, С120N с соответствующей уставкой.

В качестве защитного устройства питания от внешнего источника предусмотрен автоматический выключатель с уставкой 125А серии С120N производства Schneider Electric.

5.6.1.6  Внутри щита установлена следующая аппаратура:

- реле контроля трехфазного питания RM17 TG20, 220В АС            - 1 шт;

- клеммы проходные типа WDU, клеммы с держателем предохранителя WSI.

5.6.1.7   ЩПР также выполняет функции щита питания от внешнего источника.  Для этой цели в ЩПР хранится фазоуказатель 220В, KEW8031.

5.6.2  Щиты распределительные =24В ЩРК и ЩРН  ( RDB 66.68М-026-008Э0)

5.6.2.1  Для распределения электроэнергии и защиты потребителей =24В при коротких замыканиях в проекте предусматриваются щиты распределительные =24В ЩРК (кормовой) и ЩРН (носовой).

ЩРК и ЩРН оснащаются приборами контроля сопротивления изоляции сети =24В типа ААL111Q96,  светосигнальной, защитной и коммутационной аппаратурой.

5.6.2.2 Непосредственно от шин =24В   щита ЩРН получают питание:

- освещение дежурное носовых помещений;

-  носовая группа сигнально-отличительных огней.

ЩРН располагается на главной палубе 10 шп ЛБ (2100 мм от ДП).

5.6.2.3 Непосредственно от шин =24В   щита ЩРК получают питание:

- освещение дежурное кормовой части судна;

-  кормовая группа сигнально-отличительных огней;

- оборудование сигнализации судовых систем.

ЩРК располагается на главной палубе  164 шп ЛБ (1800 мм от ДП).

5.6.2.4 Степень защиты щитов – IP56.

## Электрооборудование механизмов, устройств и систем

5.7.1 В качестве электроприводов механизмов применяются асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором.

Данные всех электроприводных механизмов, устанавливаемых на судне приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование механизма | Количество, шт. | Тип и данные электродвигателя | Тип органа управления | Управление пуском и остановкой | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ручное | Автоматичес-кое |  |
|  |  |  |  | Местное | Дистанцион ное |  |  |
| 1.Брашпиль GMB-36ND | 1 | 220В, 16/16/11кВт, 83/61/57А | Пульт управления, пульт дистанционного управления | + | + | - |  |
| 2. Гидравлическая станция дистанционной отдачи якоря | 1 | 220В, 1,1кВт, 7А |  | + | + | - |  |

5.7.2  Электропривод  брашпиля (RDB 66.68М-026-009Э4)

5.7.2.1 В состав электропривода брашпиля входят:

- электродвигатель брашпиля   ~220В, 3ф, 16/16/11 кВт, 83/61/57А;

-электродвигатель гидравлической станции дистанционной отдачи якоря ~220В, 3ф, 1,1 кВт, 7А;

- щит управления брашпилем, IP56;

- пульт управления брашпилем, IP56;

- пульт управления дистанционной отдачей якоря, IP20;

5.7.2.2 Брашпиль, щит управления брашпилем и пульт управления брашпилем устанавливаются на главной палубе  5…11 шп.

Гидравлическая станция дистанционной отдачи якоря устанавливается в форпике 12шп ПрБ.

Пульт управления дистанционной отдачей якоря хранится в ахтерпике, при эксплуатации баржи пульт перемещается в рулевую рубку буксира-толкача.

5.7.2.3  Питание электропривода брашпиля ~220В от ЩПР.

## Освещение основное (RDB 66.68М-026-011Э4)

5.8.1  Светильники светодиодные с кронштейном ССС1-220-15-56К-ОМ1 приняты для основного освещения форпика, ахтерпика, носовой и кормовой частей главной палубы.

5.8.2  Светильники светодиодные с кронштейном ССС1-220-10-56К-ОМ1 приняты для освещения пространства под навесом в носовой части главной палубы.

5.8.3 Прожектора судовые светодиодные ПСС-220-105-56 ОМ1 приняты для основного освещения грузовой зоны на главной палубе.

Сеть основного освещения и прожекторов выполнена на напряжение ~220В с питанием от шин~220В  ЩПР.

## 5.9 Освещение дежурное (RDB 66.68М-026-012Э4)

5.9.1   Дежурное освещение носовой части судна (форпик Пр.Б, пространство под навесом на главной палубе и открытая палуба), предусматривается светильниками светодиодными с кронштейном ССС1-24-10-56К-ОМ1 на напряжение =24В, от  щита  ЩРН.

5.9.2 Дежурное освещение кормовой части судна (ахтерпик ПрБ и открытая палуба), предусматривается светильниками светодиодными с кронштейном ССС1-24-10-56К-ОМ1 на напряжение =24В, от щита ЩРК.

5.9.3 В цепи питания светильников дежурного освещения устанавливаются выключатели судовые, латунные 2- х полюсные ВСЛ2-2/3 ОМ1.

## 5.10   Фонари сигнально-отличительные (RDB 66.68М-026-013Э0)

5.10.1 На судне установлен комплект сигнально-отличительных фонарей для несамоходных судов класса М-СП.

5.10.2 В состав носовой группы сигнально-отличительных фонарей входят:

- топовый белого огня СОФ-901-01 LED, 5,8Вт, 24В                                    -1шт;

- бортовой правого борта зеленого огня СОФ-901-02 LED, 4,2Вт, 24В      -1шт;

- бортовой левого борта красного огня СОФ-901-03 LED, 4,2Вт, 24В        -1шт;

- круговой белого огня СОФ-901-06 LED, 1,5Вт, 24В, стационарный         -1шт;

- круговой красного огня СОФ-901-07 LED, 4,2Вт, 24В, стационарный (опасные грузы)    -1шт;

- круговой белого огня СОФ-901-06 LED, 1,5Вт, 24В, подвесной               -1шт;

- круговой красного огня СОФ-901-07 LED, 4,2Вт, 24В, подвесной, с двумя сальниками   - 1шт;

- круговой красного огня СОФ-901-07 LED, 4,2Вт, 24В, подвесной, с одним сальником     - 2шт

Носовая группа сигнально-отличительных фонарей получает питание =24В от щита ЩРН.

Включение сигнально-отличительных фонарей носовой группы в темное время суток производится с помощью светореле ФБ-10, установленного на мачте.

5.10.3 В состав кормовой группы сигнально-отличительных фонарей входят:

- кормовой белого огня СОФ-901-04 LED, 1,5Вт, 24В                                 -1шт;

- круговой белого огня СОФ-901-06 LED, 1,5Вт, 24В, стационарный       -1шт.

Кормовая группа сигнально-отличительных фонарей получает питание =24В от щита ЩРК.

Включение сигнально-отличительных фонарей кормовой группы в темное время суток производится с помощью светореле ФБ-10, установленного на стойке в кормовой части баржи.

## 5.11   Общесудовая АПС (RDB 66.68М-026-014Э4)

5.11.1 На судне предусматриваются следующие группы сигнализации:

-общесудовая аварийно-предупредительная сигнализация;

- сигнализация поступления воды в отсеки.

5.11.2 В состав сигнализаций входят:

- оборудование сигнализации судовых систем СС-24-18МЩ, IP56    -1шт;

- датчик-реле   уровня РОС 401-1, IP68                                                 -14шт;

- сигнализатор комбинированный СС-24-С4 К/К, IP56                        -2шт;

- ящик соединительный ЯСМ-20-66-ОМ1, IP56                                    -2шт;

- коробка соединительная КСМ-56-ОМ1, IP56                                      -1шт.

5.11.3  На судне предусмотрена аварийно-предупредительная сигнализация о низком сопротивлении изоляции судовой электросети ~220В,  об обрыве фазы при питании с берега,  о низком сопротивлении изоляции судовой электросети =24В щита ЩРН, о низком сопротивлении изоляции судовой электросети =24В щита ЩРК.

5.11.4   На судне предусмотрена сигнализация поступления воды в отсеки.

5.11.5 Оборудование сигнализации судовых систем СС-24-18МЩ IP56 устанавливается на главной палубе, 164 шп.  ЛБ.

На кормовой и носовой мачте устанавливаются сигнализаторы комбинированные СС-24-С4 К/К.

5.11.6 Питание аварийно-предупредительной сигнализации, сигнализации поступления воды в отсеки, а также комбинированных сигнализаторов =24В осуществляется от щита ЩРК.

## 5.12   Молниезащита

5.12.1 В соответствии с требованиями раздела 13 части VI ПКПС для обеспечения грозозащиты предусмотрена установка молниеуловителей. Молниеуловители изготавливаются из металлического прута и установлены на мачте в корме, на стойках освещения в районе грузовой зоны и на носовой мачте.

5.12.2 Высота молниеотводов и их расположения показаны в док. RDB 66.68М-026-003РР «Расчёт грозозащиты»

Заземление молниеотводов предусматривается на корпус судна.